## Slide 1: 3-08: Elementi v vodi in sedimentih med visokim in nizkim vodostajem reke Save /Milačič R., Zuliani T., Vidmar J., Oprčkal P., Pavec G., Ščančar J.
Naravni dogodki kot so stoletne poplave (vzorčenje 2014), ki jim sledijo obdobja suše (vzorčenje 2015) pomembno vplivajo na koncentracije potencialno strupenih elementov (PTE; Cd, Zn, Cu, Cr, Ni, Pb) v vodi in sedimentih reke Save.
POVZETKI / UGOTOVITVE:
Koncentracije PTE v sedimentih so bile in v splošnem znatno nižje pri nizkih vodostajih (transport onesnaženih sedimentov med velikimi poplavami).
Koncentracije PTE, ki so bili v vzorcih nefiltrirane vode vezani na delce in organsko snov, so bile znatno višje med ekstremno visokimi vodostaji.
Med velikimi poplavami so se PTE remobilizirali iz sedimentov v vodni stolpec in se zaradi velikega volumna vode močno razredčili. Zato so bile topne (< 0.45 µm) koncentracije PTE v raztopljeni obliki, pri visokih vodostajih znatno nižje, kot v sušnem obdobju.
Sava je glede koncentracij PTE v vodi in sedimentih zmerno onesnažena evropska reka.

## Slide 2: 3-08: Elementi v vodi in sedimentih med visokim in nizkim vodostajem reke Save /Milačič R., Zuliani T., Vidmar J., Oprčkal P., Pavec G., Ščančar J.
Raziskava potekala v okviru EU projekta GLOBAQUA http://www.globaqua-project.eu/en/home/ (7 OP, Št. 603629-ENV-2013-6.2.1), v katerem je reka Sava eno izmed proučevanih porečij.
Namen projekta je podati predloge za upravljanje z vodami ob pomanjkanju vodnih virov in sočasnem delovanju različnih negativnih dejavnikov na vodni ekosistem.
VPRAŠANJA / PREDLOGI ZA RAZPRAVO:
Vključitev izsledkov EU in nacionalnih projektov v slovenski informacijski sistem.